Приложение

к Заявке на предоставление

инжиниринговой услуги

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление услуги по изготовлению вспомогательной оснастки

изготовление новой продукции: Форма для телятника.

    - Общие положения

  - Полное наименование Заказчика

(информация скрыта)

  - Название услуги

Изготовление вспомогательной оснастки для изготовление новой продукции: форма домиков для телятника.

  - Объект, на который направлено предоставление услуги.

Технологическая оснастка (ротоформа) для изготовления домиков для телят.

    - Требования, предъявляемые к Исполнителю

  - Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.

Изготовление технологической оснастки.

  - Требования к характеристикам результата предоставления услуги (в зависимости от вида услуги – количество, формат, объем, габариты, чертежи, содержание, технические характеристики, физические свойства, период актуальности результата, наличие соответствия ГОСТам и т.п.).

Требования к технологической оснастке

Оснастка должна быть изготовлена из стали, и должна обеспечивать возможность формования корпуса LLDPE. Оснастка должна обеспечивать формовку готового изделия, соответствующего следующему описанию:

Высота: 150см (+/- 5 см), Ширина: 120см (+/- 2 см).

Длина: 170 см (+/- 5 см), Ширина входа: 55 см (+/- 2 см)

Высота входа: 105 (+/- 5 см). Толщина стенки: 5-8 мм.

С тыльной стороны домика (противоположная стенка) должно быть вентиляционное окно: 75*50 см (+/- 5 см).

Внешне домик для телят должен примерно соответствовать приведенному справа изображению.

  - Наличие у Исполнителя разрешительных документов (при необходимости).

Необходим многолетний успешный опыт проектирования и изготовления технологической оснастки для ротационного формования. Иметь возможность провести натурные испытания формы на ротомашине.

- Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы

Помимо настоящего Технического задания дополнительные материалы предоставляются по запросу от Исполнителя.

- Состав и содержание мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора) | Форма результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление Технологической оснастки | 40 | Акт выполненных работ |

Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана

и является обязательным

5.Требования к результатам работ

Результатом работ является технологическая оснастка – форма(ы) для производства домиков для телят.

По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель передает заказчику Технологическую оснастку по Акту выполненных работ и всю сопутствующую документацию.

|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  | « 11 » марта 2020 г. |

# Footnotes

Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания.